Облучатель-рециркулятор СН 211 «АРМЕД»

Рецирулятор предназначен для оббезараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 куб. м в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью оббезараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления 30W

в присутствии людей:

- в помещениях I-V категорий для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем).

- в помещениях I-III  категорий для снижения микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий).

Категории помещений:

I - операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и трамвированных детей

II- перевязочные, комнаты стерилизации и пастерилизации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестрильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха по изготовлению стерильных лекарственных средств

III- палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV- курительные комнаты, обдественные туалеты и лестницные площидка помещений ЛПУ

V- курителные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ

Технические характеристики

Эл. Сеть- 220В, 50Гц

Мощность- 200ВА

Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50Вт/м кв.

Время непрерывной работы не более 7 суток

время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин

габариты 825х190х160 мм (для СН-211-115)

1280х190х160мм (для СН-211-130)

масса -10.4 кг.