### ИНСТРУКЦИЯ № 35/09

по применению кислотного моющего средства «Клинацид Ф35»

для санитарной обработки (мойки) оборудования и помещений

на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии).

Авторы:

от ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, к.т.н. М.Ю. Минаев; ст.н.с., к.в.н. В.О. Рыбалтовский; м.н.с. Т.А. Фомина.

от ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия: химик-технолог А.А. Шанин.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов санитарной обработки (мойки) любых видов оборудования, инвентаря и тары, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения кислотного моющего средства «Клинацид Ф35», требования техники безопасности, технологический порядок санитарной обработки (мойки), методы контроля средства и концентрации его рабочих растворов, полноты отмыва его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

Настоящая Инструкция (с 2 приложениями) является дополнением к действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Кислотное пенное моющее средство «Клинацид Ф35» (далее по тексту моющее средство «Клинацид Ф35») выпускают в соответствии с требованиями ТУ 2381-040-74666306-2009.

1.2.	Моющее средство «Клинацид Ф35» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до жёлтого цвета со слабым запахом поверхностно-активных веществ (ПАВ), хорошо растворимую в воде, обладающую повышенным пенообразованием, что определяет целесообразность её применения с помощью пенообразующего оборудования (пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных станций и др.).

Действующими веществами препарата являются оптимизированная смесь ортофосфорной и гликолевой кислот в комплексе с высокопенными ПАВ, ингибитором коррозии и другими функциональными добавками. Также допускается лёгкая опалесценция и незначительный осадок.

«Клинацид Ф35» – концентрированный кислотный препарат, массовая доля кислот в котором в пересчете на ортофосфорную кислоту составляет не менее 30,0%. Плотность средства при 20°С составляет 1,22 ( 0,02 г/см3. Показатель активности водородных ионов (рН) 1%-ного водного раствора находится в пределах 1,65 ( 0,50 ед.

1.3.	Моющее средство «Клинацид Ф35» предназначено для обработки (мойки) любых видов оборудования, инвентаря и тары, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности. Средство эффективно способствует очистке от любых видов минерально-органических отложений: известкового налета, ржавых подтеков, карбонатных солей, фосфатно-кальциевых отложений, жировых и белковых отложений, «мясного» камня с кислостойких поверхностей, в том числе с поверхностей из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, кислотостойких пластмасс, керамики пенным или ручным способами.

Оцинкованные и луженые поверхности, а так же поверхности из цветных металлов рекомендуется проверять на устойчивость к воздействию рабочих растворов средства, особенно при повышенных температурах.

1.4.	Моющее средство «Клинацид Ф35» выпускают в полиэтиленовых канистрах вместимостью 5 дм3 (л). По желанию заказчика возможна упаковка в канистры от 10 дм3 (л) и бочки до 200 дм3 (л). Гарантийный срок хранения моющего средства составляет 24 месяца со дня изготовления в таре производителя при соблюдении условий хранения.

1.5.	При работе со средством "Клинацид Ф35" не допускается его смешивание с другими химическими веществами, особенно со щелочами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Рабочие растворы моющего средства «Клинацид Ф35» готовят в емкостях из кислостойкого материала путем смешивания средства с водопроводной водой, температурой +20…+70°C.

2.2.	Перед приготовлением рабочих растворов содержимое канистры необходимо аккуратно перемешать, избегая чрезмерного вспенивания.

2.3.	Для обработки (мойки) любых видов оборудования, инвентаря и тары, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности используют средство «Клинацид Ф35» в виде рабочих водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 3,0…5,0% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. В исключительных случаях возможно применение средства в повышенных концентрациях до 7,0% (по препарату). При приготовлении рабочих растворов средства руководствуются расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов моющего средства «Клинацид Ф35».

| Требуемая концентрация, % (об.) по средству | Количество средства и воды в расчёте на 10 л рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | Количество средства, мл | Количество воды, мл |
| 3,0 (умеренные загрязнения) | 300 | 9700 |
| 5,0 (сильные загрязнения) | 500 | 9500 |

Примечание: для наиболее рационального расходования моющего средства конкретная концентрация, время выдержки и температура рабочего раствора подбирается экспериментально потребителем в зависимости от характера загрязнений, типа обрабатываемой поверхности и ограничений по времени мойки.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.	Использование рабочих растворов средств, а также периодичность проведения процессов санитарной обработки оборудования и контроль качества проведенных санитарно-гигиенических мероприятий осуществляют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003г.).

3.2.	Санитарная обработка оборудования, инвентаря и тары.

Предварительно, обрабатываемые поверхности подвергают мойке щелочными растворами для их обезжиривания, затем обрабатывают горячей водопроводной водой с температурой +60°С, после чего наносят на обрабатываемую поверхность (щётками, распылением, либо с использованием пенообразующего оборудования) рабочий раствор моющего средства «Клинацид Ф35» в концентрации 3,0…5,0% и смывают с поверхности объектов имеющиеся на них загрязнения. Указанная обработка длится 10…15 мин. Мелкие детали погружают в ёмкость с раствором моющего средства «Клинацид Ф35», выдерживают 15…20 мин., моют с использованием ершей, затем сливают загрязнённый моющий раствор, а детали и другие обрабатываемые поверхности ополаскивают тёплой или горячей водопроводной водой из шланга от остатков моющего раствора.

Для обработки стен выстланных кафельной плиткой ручным способом или при помощи пенообразующего оборудования применяется 5,0% раствор средства «Клинацид Ф35» при температуре +40…+50°С в течение 15…20 мин. с последующим промыванием водой.

  - Санитарная обработка термокамер.

После щелочной обработки (мойки) термокамеры (например, моющим средством «Алкадекс КП 25») от пригаров, копоти и последующего ополаскивания тёплой или горячей водопроводной водой для удаления с поверхности термокамеры и дымохода минеральных солевых отложений периодически проводят кислотную мойку.

3.3.1.	Обработка ручным способом.

На поверхность термокамеры наносят рабочий раствор моющего средства «Клинацид Ф35» концентрации 3,0%, используя щётки с мягкой щетиной. При необходимости камеру закрывают и пропаривают в режиме «варка» с нанесенным рабочим раствором в течение 10…20 мин. Спускают пар и вторично растирают не отставшие следы минеральных солевых отложений остатками рабочего раствора. После этого промывают камеру сильной струей горячей воды.

Системы дымоходов и дымогенератор промывают при полной или частичной разборке. Съёмные детали дымоходов и дымогенераторов замачивают в приготовленном растворе моющего средства «Клинацид Ф35» с температурой +60°С и концентрацией 3,0% на 10 л воды. Выдерживают в растворе 20 мин., остальные поверхности обрабатывают при помощи щётки или оборудования высокого давления.

Обработанные поверхности тщательно промывают тёплой или горячей водой.

3.3.2.	Обработка с применением пенной мойки.

Рабочие растворы необходимой концентрации 3,0% готовят с применением горячей водопроводной воды с температурой +50…+70°С.

Рабочий раствор средства «Клинацид Ф35» наносят на поверхность термокамеры используя пеногенератор. Пену наносят, начиная из глубины камеры двигаясь к выходу, нанося её и отверстия для дымоходов, на тэны, вентиляторы, в трубу дымогенератора.

Затем, находятся в проеме двери, обрабатывают пеной дальнюю стенку, боковые стены и дверь.

При необходимости закрывают камеру и вторично пропаривают в режиме «варка» с нанесенным раствором в течение 10 мин. Спускают пар и вторично наносят моющую пену на не отставшие следы минеральных солевых отложений. После этого промывают камеру сильной струёй горячей воды.

Системы дымоходов и дымогенератор обрабатываются безразборно с помощью пеногенератора, либо по п. 3.3.1.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	На каждом мясоперерабатывающем предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями по отношению к компонентам щелочных моющих средств, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3.	При работе со средством «Клинацид Ф35» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003г.).

4.4.	При работе со средством «Клинацид Ф35» необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5.	Все работы со средством «Клинацид Ф35» следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 «Моноблок».

4.6.	Средство «Клинацид Ф35» пожаро- взрывобезопасно.

4.7.	При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.8.	Помещения, где работают со средством «Клинацид Ф35» должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.9.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 2).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При попадании концентрата средства «Клинацид Ф35» на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2.	При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10…15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.	При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4.	Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.	В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2381-040-74666306-2009) средство «Клинацид Ф35» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, плотность концентрата при 20°С, массовая доля кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от бесцветного до жёлтого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ. Допускается лёгкая опалесценция и незначительный осадок. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед. | 1,65 ( 0,50 |
| 3 | Плотность средства при 20°С, г/см3. | 1,22 ( 0,02 |
| 4 | Массовая доля кислот (в пересчете на ортофосфорную кислоту), %, не менее. | 30,0 |

6.2.	Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства «Клинацид Ф35» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете. Запах определяется органолептически.

6.3.	Определение концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора моющего средства.

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.4.	Определение плотности средства при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности», либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

6.5.	Определение массовой доли кислот (в пересчете на ортофосфорную кислоту).

6.5.1.	Средства измерения, реактивы и растворы:

–	кислота лимонная по ГОСТ 3652-69, раствор концентрации c (С6Н8О7 · Н2О) = 0,1 моль/дм3;

–	натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; растворы концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) и с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н); готовят по ГОСТ 25794.1-83;

–	натрий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 4172-76, раствор концентрации c (Na2НР04 · 12Н2О) = 0,1 моль/дм3;

–	тимол;

–	бромкрезоловый зеленый, 0,2%-ный раствор, готовят следующим образом: 0,2 г бромкрезолового зелёного растворяют в 6 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3, прибавляют 5 см3 спирта я разбавляют водой до 100 см3;

–	спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

–	буферная смесь с показателем рН = 4,6; раствор готовят следующим образом: в коническую колбу вместимостью 250 см3 вводят бюреткой 9,35 см3 раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия, 10,65 см3 раствора лимонной кислоты, 70 см3 воды и 0,5 см3 индикатора бромкрезолового зеленого. Проверяют рН смеси на рН-метре. Для предохранения от развития бактерий буферную смесь стерилизуют нагреванием при +60…+70°C и добавляют 0,01 г тимола. Раствор перемешивают, плотно закрывают резиновой пробкой и сохраняют в темном месте;

–	рН-метр со стеклянным и каломельным электродами;

–	мешалка магнитная;

–	весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–	бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74, пробирки, колбы мерные, цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 или аналогичного типа.

Допускается применение другой аппаратуры с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

6.5.2.	Проведение анализа.

10 г анализируемой кислоты взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 250 см3, перемешивают, доводят объем раствора водой до метки и снова перемешивают. 25 см3 полученного раствора пипеткой переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3 или стаканчики вместимостью 200 см3, добавляют 25 см3 воды и перемешивают. При потенциометрическом определении устанавливают колбу с раствором на рН-метре и проводят титрование анализируемой кислоты раствором гидроокиси натрия до рН = 4,6 при непрерывном перемешивании с помощью магнитной мешалки по инструкции, прилагаемой к применяемому прибору.

Для титрования по индикатору к раствору прибавляют 0,5 см3 бромкрезолового зеленого и титруют раствором гидроокиси натрия до перехода окраски раствора из желтой в зеленую и далее в зелено-голубую, совпадающую с окраской раствора буферной смеси.

6.5.3.	Обработка результатов.

Массовую долю ортофосфорной кислоты (Н3РО4) (X) в процентах вычисляют по формуле:

где

V – объем раствора гидроокиси натрия (NaOH) концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

m – масса навески анализируемой кислоты, г;

– масса ортофосфорной кислоты (H3PO4), соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия (NaOH) концентрации точно 0,1 моль/дм3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должны превышать 0,2%.

6.6.	Определение массовой доли (концентрации) рабочих растворов кислотного средства «Клинацид Ф35».

6.6.1.	Оборудование и реактивы:

–	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

–	пипетка по ГОСТ 20292 вместимостью 10 см3;

–	колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336;

–	стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

–	воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

–	едкий натрий по ГОСТ 2263, “х.ч.” или “ч.д.а.” водный раствор молярной концентрации C (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты, свежепрокипяченная и охлажденная.

6.6.2.	Взять 10 мл рабочего раствора средства, внести 3-4 капли индикатора фенолфталеина и титровать раствором едкого натрия до получения красно-малиновой окраски раствора (при использовании в качестве индикатора метилоранжа цвет рабочего раствора в конце титрования переходит от красного к оранжевому.

6.6.2.	Расчет массовой доли (концентрации) рабочих растворов кислотного моющего средства "Клинацид СИП" проводят по следующей формуле:

, где

%С – массовая доля (концентрация) кислотного моющего средства, %;

К – поправка 0,1 н раствора едкого натра;

А – объем едкого натра, пошедшего на титрование, мл;

Б – эмпирический коэффициент пересчета мл щелочи, пошедшей на титрование, в % содержания кислотного средства в рабочем растворе.

6.6.3.	Эмпирический коэффициент пересчета устанавливают при поступлении каждой новой партии моющего средства.

С этой целью 1 г кислотного моющего средства, взвешенного с точностью 0,002 г, помещают в мерную колбу на 100 мл, предварительно взвешенную. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до 100 г и перемешивают до полного растворения.

Пипеткой (2-2-10 по ГОСТ 20292-74) вносят 10 мл полученного 1%-го раствора в коническую или плоскодонную колбу (по ГОСТ 10394-72 тип ПКШ и тип КнКШ) вместимостью 100 мл, добавляют 2-3 капли индикатора метилоранжа или фенолфталеина и титруют раствором едкого натра концентрацией С (NaOH) = 0,1 моль/л (0,1 н раствором) до изменения окраски раствора.

Эмпирический коэффициент пересчета концентрации в % определяют по формуле:

, где

Б – эмпирический коэффициент пересчета;

А1 – количество едкого натра, пошедшего на титрование, мл;

К – коэффициент поправки к титру 0,1 н раствора едкого натра;

1 – массовая доля кислотного средства для 1%-го раствора препарата.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВА «Клинацид Ф35»

Контроль на остаточные количества средства «Клинацид Ф35» после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной кислотности на обработанных поверхностях или в смывной воде:

1.	Наличие или отсутствие остаточной кислотности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после обработки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в оранжево-малиновый цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной кислотности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная кислотность отсутствует.

2.	При контроле на остаточную кислотность в смывной воде с помощью индикатора метилового красного отбирают в пробирку 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли индикатора. Окрашивание смывной воды в красный цвет свидетельствует о наличии кислоты в воде, при отсутствии кислоты – вода приобретает жёлтый цвет.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

–	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

–	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

–	лимонная кислота (порошок или раствор);

–	борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

–	синтомициновая эмульсия;

–	стерильный бинт;

–	стерильная вата;

–	белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

–	30%-ный раствор сульфацила натрия;

–	активированный уголь;

–	салол с белладонной;

–	валидол;

–	анальгин;

–	капли Зеленина или валериановые капли;

–	йод;

–	марганцовокислый калий;

–	перекись водорода;

–	антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

Инструмент:

–	шпатель;

–	стеклянная  палочка;

–	пипетка;

–	резиновый жгут;

–	ножницы.