УДК 637.1.02.

ИНСТРУКЦИЯ № 36/09

по применению кислотного чистящего средства

"Клинацид СИП" для санитарной обработки

на предприятиях молочной промышленности

Инструкция разработана в лаборатории санитарной обработки оборудования ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии и предназначена для работников молочной промышленности, осуществляющих процессы санитарной обработки оборудования на предприятиях по переработке молока с целью удаления загрязнений органического и неорганического характера.

Инструкция устанавливает методы и режимы применения кислотного чистящего средства “Клинацид СИП”, требования техники безопасности, методы входного контроля на соответствие ТУ, контроля концентраций рабочих растворов средства, а также полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Чистящее средство "Клинацид СИП" (производства ЗАО Центр Профилактики "Гигиена-Мед", Россия) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до жёлтого цвета со слабым запахом поверхностно-активных веществ (ПАВ), хорошо растворимую в воде, обладающую низким пенообразованием, что определяет целесообразность её применения в циркуляционных системах мойки (СИП). Действующими веществами препарата являются оптимизированная смесь ортофосфорной и гликолевой кислот в комплексе с ПАВ и ингибитором коррозии. Также допускается лёгкая опалесценция и незначительный осадок.

"Клинацид СИП" – концентрированный кислотный препарат; массовая доля кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту (Н3РО4) – не менее 30,0%. Плотность средства при 20°С – 1,21 ( 0,02 г/см3. Показатель активности водородных ионов (рН) 1%-ного водного раствора – 1,70 ( 0,50 ед.

Средство "Клинацид СИП" предназначено для систематической кислотной очистки внутренних поверхностей оборудования: пастеризаторов, стерилизаторов, вакуум-аппаратов, нагревателей, испарителей, а также для периодической очистки резервуаров, трубопроводов и различного емкостного оборудования от минеральных отложений, в т.ч. солей жесткости воды, солей молока ("молочного" камня) и продуктов коррозии преимущественно циркуляционным (СИП) способом.

Рабочие растворы средства "Клинацид СИП" обладают бактерицидными свойствами в концентрациях не менее 1,0% при температурах +50…+70°С и экспозиции не менее 20 минут.

1.2.	Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца со дня изготовления в таре производителя при соблюдении условий хранения. Рабочие растворы средства "Клинацид СИП" стабильны в течение недели и при хранении не разлагаются. Средство хранят в соответствии с правилами хранения едких и (или) коррозионных веществ на складе в сухом проветриваемом помещении, в плотно закрытой упаковке производителя при температуре 0…+30°C, в местах, недоступных детям, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня. Не следует допускать длительного хранения средства при отрицательных температурах и перегреве.

1.3.	Средство "Клинацид СИП" выпускают в полиэтиленовых канистрах вместимостью 5 дм3 (л). По желанию заказчика возможна упаковка в канистры от 10 дм3 (л) и бочки до 200 дм3 (л).

1.4.	Средство “Клинацид СИП” по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 2 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к 3 классу умеренно опасных по ГОСТ 12.1.007-76, в виде паров малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести, обладает местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы (0,5…2,5%) вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.5.	Средство "Клинацид СИП" используется для очистки оборудования, изготовленного из любого материала, стойкого к кислотам, не портит хромоникелевую, нержавеющую сталь, эмалевые покрытия. Рабочие растворы препарата индифферентны по отношению к изделиям из алюминиевых сплавов, резины и кислотостойкой пластмассы.

Оцинкованные и луженые поверхности, а так же поверхности из цветных металлов рекомендуется проверять на устойчивость к воздействию растворов средства, особенно при повышенных температурах.

1.6.	При работе со средством "Клинацид СИП" не допускается его смешивание с другими химическими веществами, особенно со щелочами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Приготовление рабочих растворов средства "Клинацид СИП" следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала и закрываться крышками.

2.2.	Для приготовления рабочих растворов "Клинацид СИП", а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

2.3.	В процессе приготовления рабочих растворов "Клинацид СИП" необходимо соблюдать порядок внесения компонентов: в емкость предварительно заливают воду, а затем вносят расчетное количество концентрата.

При циркуляционном (СИП) способе происходит разбавление рабочего раствора средства "Клинацид СИП", поэтому изначально готовят растворы концентрациями из расчета получения их на 0,2…0,3% выше концентраций, указанных в таблице 1. При снижении этих концентраций в рабочем растворе ниже минимально рекомендуемых необходима их корректировка – "подпитка" (формула 1).

(1);

Рп – количество средства, необходимое доведения его содержания в рабочем растворе до нормы, л;

Ро – необходимый объем рабочего раствора средства, л;

Cp – требуемое содержание средства в рабочем растворе в соответствии с видами оборудования согласно таблицы 2, %;

Сисп – содержание средства в использованном рабочем растворе, %;

 – плотность средства, г/см3.

2.4.	Для очистки теплообменного и емкостного оборудования, трубопроводов, арматуры инвентаря используют средство "Клинацид СИП" в виде рабочих водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 0,5…2,5% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. В исключительных случаях возможно применение средства в повышенных концентрациях до 5,0…7,0% (по препарату).

Средство "Клинацид СИП" предназначено для циркуляционной (СИП) обработки технологического оборудования. При дозировании средства в закрытых циркуляционных системах (маршрутах мойки) в автоматических режимах с контролем концентраций рабочих растворов по диэлектрической проницаемости (электропроводности) следует руководствоваться информацией, предоставленной предприятием-изготовителем (ЗАО ЦП "Гигиена-Мед").

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства "Клинацид СИП".

| Концентрация рабочего раствора "Клинацид СИП", % (по препарату) | Количества компонентов, необходимые для приготовления рабочего раствора объемом, л |
| --- | --- |
|  | 100 л | 350 л |
|  | Вода | "Клинацид СИП" | Вода | "Клинацид СИП" |
| 0,5 | 99,58 | 0,42 | 98,54 | 1,46 |
| 1,0 | 99,17 | 0,83 | 97,08 | 2,92 |
| 1,5 | 98,75 | 1,25 | 95,62 | 4,38 |
| 2,0 | 98,37 | 1,67 | 94,17 | 5,83 |
| 2,5 | 97,92 | 2,08 | 92,71 | 7,29 |

Примечание: для наиболее рационального расходования чистящего средства конкретная концентрация, время выдержки и температура рабочего раствора подбирается экспериментально потребителем в зависимости от характера загрязнений, типа обрабатываемой поверхности и ограничений по времени мойки.

2.5.	Концентрации чистящего средства "Клинацид СИП" в приготовленных рабочих растворах контролирует лабораторией предприятия по методике, изложенной в п. 6.6.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.	Периодичность проведения процессов санитарной обработки оборудования, контроль качества проведенных санитарно-гигиенических мероприятий осуществляют в соответствии с Программой производственного контроля предприятия, "Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности" (Москва, 1998 г.) и другими подзаконными актами (СанПиН, МУК и др.).

3.2.	Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед санитарной обработкой (мойкой, очисткой и дезинфекцией) подробно изложены в инструкциях по эксплуатации оборудования, а последовательность и ориентировочная продолжительность циклов санитарной обработки оборудования и помещений на молочных предприятиях указаны в разделах "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г.

3.3.	Средство "Клинацид СИП" предназначено для очистки от фосфатно-кальциевых, магниевых и т.п. солевых отложений и продуктов коррозии на поверхностях различного вида технологического оборудования на предприятиях молочной промышленности.

Очистку оборудования проводят в соответствии с рекомендациями по его обслуживанию после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов, арматуры), удаления остатков молочных (молокосодержащих) продуктов, ополаскивания чистой водой, тщательной щелочной мойки. Для щелочной мойки используют средства, рекомендованные в зависимости от вида оборудования ("Каталог моющих средств, разрешенных для применения в молочной промышленности") и в соответствии с указаниями, изложенными в инструкциях по их применению.

3.4.	Проводят ополаскивание поверхностей оборудования от остатков щелочного моющего раствора до нейтральной реакции и затем кислотную очистку растворами "Клинацид СИП".

Таблица 2.

Режимы мойки рабочими растворами средства “Клинацид СИП”.

| Объект обработки | Показатели рабочего раствора “Клинацид СИП” | Экспозиция мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по препарату) | Температура, оC |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Резервуары, мол. цистерны, ёмкости (танки), трубопроводы для молока, сыворотки, компонентов молокосодержащих продуктов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, насосы. | 0,5 – 0,8 | 20 – 60 | 10 – 20 |
| Оборудование для производства сметаны, творога (в т.ч. линия Я9-ОПТ), творожных изделий, сливочных и плавленых сыров. | 0,8 – 1,2 | 20 – 50 | 15 – 25 |
| Оборудование для производства масла | 0,5 – 0,8 | 20 – 45 | 10 – 15 |
| Солильные бассейны, прессы | 1,0 – 1,5 | 20 – 45 | 10 – 20 |
| Пастеризационные установки | 1,0 – 1,5 | 45 – 70 | 30 – 45 |
| Стерилизационные установки | 1,5 – 2,0 | 45 – 70 | 30 – 60 |
| Вакуум-выпарные установки | 1,8 – 2,5 | 45 – 70 | 40 – 90 |

3.5.	После обработки оборудования проводят ополаскивание водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств средства на обрабатываемой поверхности (в течение 5 – 10 минут в зависимости от протяженности трассы и размеров обрабатываемого объекта.

3.6.	Полноту удаления остатков раствора "Клинацид СИП" осуществляют по наличию (отсутствию) кислотности в смывной воде и в соответствии с приложением 1. Контроль на остаточную кислотность при ополаскивании после обработки растворами "Клинацид СИП" проводят с помощью универсальной индикаторной бумаги, чувствительной к кислотам, путем погружения её в смывную воду;

3.7.	Контроль качества мойки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями Программы производственного контроля предприятия, инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1.	На каждом молочном предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями по отношению к компонентам щелочных моющих средств, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3.	При работе со средством "Клинацид СИП" необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в Программе производственного контроля предприятия, в типовых инструкциях, в СанПиН и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

4.4.	При работе со средством "Клинацид СИП" необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5.	Все работы со средством "Клинацид СИП" следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 "Моноблок".

4.6.	Средство "Клинацид СИП" пожаро- взрывобезопасно.

4.7.	При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.8.	Помещения, где работают со средством "Клинацид СИП" должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.9.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 2).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1.	При попадании концентрата средства "Клинацид СИП" на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2.	При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10…15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.	При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4.	Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА.

6.1.	В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2381-041-74666306-2009) средство "Клинацид СИП" контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, плотность концентрата при 20°С, массовая доля кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту.

В таблице 3 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 3.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от бесцветного до жёлтого цвета со слабым запахом поверхностно-активных веществ. Допускается лёгкая опалесценция и незначительный осадок. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед. | 1,70 ( 0,50 |
| 3 | Плотность средства при 20°С, г/см3. | 1,21 ( 0,02 |
| 4 | Массовая доля кислот (в пересчете на ортофосфорную кислоту), %, не менее. | 30,0 |

6.2.	Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства "Клинацид СИП" определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете. Запах определяется органолептически.

6.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

6.4.	Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

6.5.	Определение массовой доли кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту (Н3РО4).

Массовую долю ортофосфорной кислоты (Н3РО4) определяют по ГОСТ 10678-76 "Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия".

6.5.1.	Средства измерения, реактивы и растворы:

–	кислота лимонная по ГОСТ 3652-69, раствор концентрации c (С6Н8О7 · Н2О) = 0,1 моль/дм3;

–	натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; растворы концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) и с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н); готовят по ГОСТ 25794.1-83;

–	натрий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 4172-76, раствор концентрации c (Na2НР04 · 12Н2О)=0,1 моль/дм3;

–	тимол;

–	бромкрезоловый зеленый, 0,2%-ный раствор, готовят следующим образом: 0,2 г бромкрезолового зеленого растворяют в 6 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3, прибавляют 5 см3 спирта и разбавляют водой до 100 см3;

–	спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

–	буферная смесь с показателем рН = 4,6; раствор готовят следующим образом: в коническую колбу вместимостью 250 см3 вводят бюреткой 9,35 см3 раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия, 10,65 см3 раствора лимонной кислоты, 70 см3 воды и 0,5 см3 индикатора бромкрезолового зеленого. Проверяют рН смеси на рН-метре. Для предохранения от развития бактерий буферную смесь стерилизуют нагреванием при +60…+70°C и добавляют 0,01 г тимола. Раствор перемешивают, плотно закрывают резиновой пробкой и сохраняют в темном месте;

–	рН-метр со стеклянным и каломельным электродами;

–	мешалка магнитная;

–	весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–	бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74, пробирки, колбы мерные, цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 или аналогичного типа.

Допускается применение другой аппаратуры с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

6.5.2.	Проведение анализа.

10 г анализируемого препарата взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 250 см3, перемешивают, доводят объем раствора водой до метки и снова перемешивают. 25 см3 полученного раствора пипеткой переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3 или стаканчики вместимостью 200 см3, добавляют 25 см3 воды и перемешивают. При потенциометрическом определении устанавливают колбу с раствором на рН-метре и проводят титрование анализируемой кислоты раствором гидроокиси натрия до рН = 4,6 при непрерывном перемешивании с помощью магнитной мешалки по инструкции, прилагаемой к применяемому прибору.

Для титрования по индикатору к раствору прибавляют 0,5 см3 бромкрезолового зеленого и титруют раствором гидроокиси натрия до перехода окраски раствора из желтой в зеленую и далее в зелено-голубую, совпадающую с окраской раствора буферной смеси.

6.5.3.	Обработка результатов.

Массовую долю ортофосфорной кислоты (Н3РО4) (X) в процентах вычисляют по формуле:

где

V – объем раствора гидроокиси натрия (NaOH) концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

m – масса навески анализируемой кислоты, г;

0,009799 – масса ортофосфорной кислоты (H3PO4), соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия (NaOH) концентрации точно 0,1 моль/дм3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должны превышать 0,2%.

6.6.	Определение массовой доли (концентрации) рабочих растворов кислотного технического средства "Клинацид СИП".

6.6.1.	Оборудование и реактивы:

–	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

–	пипетка по ГОСТ 20292 вместимостью 10 см3;

–	колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336;

–	стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

–	воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

–	едкий натрий по ГОСТ 2263, “х.ч.” или “ч.д.а.” водный раствор молярной концентрации C (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты, свежепрокипяченная и охлажденная.

6.6.2.	Взять 10 мл рабочего раствора средства, внести 3-4 капли индикатора фенолфталеина и титровать раствором едкого натрия до получения красно-малиновой окраски раствора (при использовании в качестве индикатора метилоранжа цвет рабочего раствора в конце титрования переходит от красного к оранжевому).

6.6.2.	Расчет массовой доли (концентрации) рабочих растворов кислотного моющего средства "Клинацид СИП" проводят по следующей формуле:

, где

%С – массовая доля (концентрация) кислотного моющего средства, %;

К – поправка 0,1 н раствора едкого натра;

А – объем едкого натра, пошедшего на титрование, мл;

Б – эмпирический коэффициент пересчета мл щелочи, пошедшей на титрование, в % содержания кислотного средства в рабочем растворе.

6.6.3.	Эмпирический коэффициент пересчета устанавливают при поступлении каждой новой партии моющего средства.

С этой целью 1 г кислотного моющего средства, взвешенного с точностью 0,002 г, помещают в мерную колбу на 100 мл, предварительно взвешенную. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до 100 г и перемешивают до полного растворения.

Пипеткой (2-2-10 по ГОСТ 20292-74) вносят 10 мл полученного 1%-го раствора в коническую или плоскодонную колбу (по ГОСТ 10394-72 тип ПКШ и тип КнКШ) вместимостью 100 мл, добавляют 2-3 капли индикатора метилоранжа или фенолфталеина и титруют раствором едкого натра концентрацией С (NaOH) = 0,1 моль/л (0,1 н раствором) до изменения окраски раствора.

Эмпирический коэффициент пересчета концентрации в % определяют по формуле:

, где

Б – эмпирический коэффициент пересчета;

А1 – количество едкого натра, пошедшего на титрование, мл;

К – коэффициент поправки к титру 0,1 н раствора едкого натра;

1 – массовая доля кислотного средства для 1%-го раствора препарата.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВА "Клинацид СИП"

Контроль на остаточные количества средства “Клинацид СИП” после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной кислотности на обработанных поверхностях или в смывной воде:

1.	Наличие или отсутствие остаточной кислотности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после обработки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в оранжево-малиновый цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной кислотности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная кислотность отсутствует.

2.	При контроле на остаточную кислотность в смывной воде с помощью индикатора метилового красного отбирают в пробирку 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли индикатора. Окрашивание смывной воды в красный цвет свидетельствует о наличии кислоты в воде, при отсутствии кислоты – вода приобретает жёлтый цвет.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

–	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

–	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

–	лимонная кислота (порошок или раствор);

–	борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

–	синтомициновая эмульсия;

–	стерильный бинт;

–	стерильная вата;

–	белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

–	30%-ный раствор сульфацила натрия;

–	активированный уголь;

–	салол с белладонной;

–	валидол;

–	анальгин;

–	капли Зеленина или валериановые капли;

–	йод;

–	марганцовокислый калий;

–	перекись водорода;

–	антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

Инструмент:

–	шпатель;

–	стеклянная  палочка;

–	пипетка;

–	резиновый жгут;

–	ножницы.