ИНСТРУКЦИЯ №33/09

по применению сильнощелочного пенного моющего средства

«Алкадекс КП 25» для мойки оборудования, инвентаря и тары

на предприятиях хлебопекарной промышленности

Инструкция разработана в отделе микробиологии, гигиены и санитарии ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии и предназначена для работников хлебопекарной отрасли при проведении мойки различных видов оборудования на предприятиях хлебопекарной промышленности с целью удаления загрязнений неорганического и органического характера (денатурированный и нативный белок, жиры, масла, пригары и др.) с поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс и др. вручную, методом замачивания, а также с использованием пенообразующего оборудования (пеногенераторы, стационарные и мобильные пенные станции и др.).

Авторы:

от ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии: зав. отделом мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, к.т.н. Г.Г. Юсупова.

от ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия: химик-технолог А.А. Шанин.

Инструкция (с 2 приложениями) устанавливает методы и режимы применения сильнощелочного пенного моющего средства «Алкадекс КП 25», требования техники безопасности, контроля концентрации рабочих растворов средства, а также полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Алкадекс КП 25» предназначено для пенной мойки технологического оборудования, изготовленного из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях хлебопекарной промышленности. Не рекомендуется применять средство для мойки оборудования из алюминия, лёгких и цветных металлов, а также из лужёных и оцинкованных материалов.

1.2.	Моющее средство «Алкадекс КП 25» представляет собой прозрачную жидкость от светло- до темно-коричневого цвета со слабым запахом содержащихся в составе поверхностно-активных веществ, хорошо смешивающуюся с водой в любых соотношениях. Плотность средства в концентрированном виде при +20°C составляет 1,316 ( 0,026 г/см3. Значение pH 1%-го водного раствора находится в пределах 12,5 ( 1,0 ед. Массовая доля содержащихся в моющем средстве щелочных компонентов в пересчете на едкий натр (NaOH), не менее 24%. В составе моющего средства помимо оптимизированного комплекса щелочей и пенных ПАВ также содержатся специальные добавки.

1.3.	Наличие в составе «Алкадекс КП 25» комплексообразователя позволяет использовать растворы препарата в районах с повышенной жёсткостью воды.

1.4	Моющее средство биоразлагаемое, негорючее и взрывобезопасное, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит фосфатов, агрессивных токсических веществ, растворителей, красителей и отдушек. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

При отрицательных температурах возможно загущение продукта, физико-химические и моющие свойства сохраняются. После размораживания в теплом помещении внешний вид восстанавливается.

Моющее средство обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами, удаляет застарелые прочные отложения, пригары, эффективно в жёсткой воде.

Срок годности моющего средства – 24 месяца со дня изготовления в закрытой таре предприятия-изготовителя.

1.5.	Сильнощелочное пенное моющее средство «Алкадекс КП 25» расфасовывают в пластиковые, химически стойкие флаконы – 1 дм3, канистры вместимостью от 5 до 20 дм3, бочки до 200 дм3. По желанию заказчика средство может расфасовываться в другие виды тары.

1.6.	Средство «Алкадекс КП 25» по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится 3 классу опасности (вещества умеренно опасные). Опасно при попадании в глаза, на кожу и при проглатывании. Раздражает (прижигающее действие) кожу, слизистые оболочки глаз (при попадании в глаза химический ожог). В виде паров средство малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести. Средство не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы могут вызывать сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях. Продукт не токсичен при использовании по назначению и правильном обращении.

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.7.	Сильнощелочное пенное моющее средство «Алкадекс КП 25» применимо для мойки оборудования, изготовленного из любого материала, стойкого к щелочам, оно не портит хромоникелевую, нержавеющую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы.

Средство идеально подходит для обработки поверхностей с помощью пенообразующего оборудования (пеногенераторы, стационарные и мобильные пенные станции), хорошо справляется со сложными загрязнениями на вертикальных поверхностях.

1.8.	При работе со средством «Алкадекс КП 25» не допускается его смешивание с другими химическими веществами, особенно с кислотами.

1.9.	Хранение средства «Алкадекс КП 25» на предприятиях хлебопекарной промышленности осуществляют в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом проветриваемом помещении в отдельно закрываемом шкафу.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Приготовление рабочих растворов средства «Алкадекс КП 25» следует проводить в помещении (моечном отделении), оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией. Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала, и закрываться герметичными крышками.

2.2.	Перед приготовлением рабочих растворов содержимое канистры необходимо аккуратно перемешать.

2.3.	Для приготовления рабочих растворов «Алкадекс КП 25», а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля».

2.4.	Для пенной мойки любых видов оборудования, инвентаря, тары различного назначения, а также поверхностей производственных помещений используют средство «Алкадекс КП 25» в виде водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 1,0 – 3,0% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Для приготовления рабочих растворов «Алкадекс КП 25» в ёмкости заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

При приготовлении рабочих растворов средства руководствуются расчётами, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов моющего средства «Алкадекс КП 25».

| Требуемая концентрация рабочего раствора «Алкадекс КП 25», % (об.) по средству | Количество средства и воды в расчете на 10 л рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | Количество средства, мл | Количество воды, мл |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 300 | 9700 |

Примечание: для наиболее рационального расходования моющего средства конкретная концентрация, время выдержки и температура рабочего раствора подбирается экспериментально потребителем в зависимости от характера загрязнений, типа обрабатываемой поверхности и ограничений по времени мойки.

2.5.	Концентрация моющего средства «Алкадекс КП 25» в приготовленных рабочих растворах контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в Приложении 1.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.	Рабочие растворы средства «Алкадекс КП 25» используют в соответствии с СанПиН 2.3.4.545-96 «Производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».

3.2.	Допускается снижение концентрации, температуры и времени действия препарата в случае использования механической мойки или при незначительных загрязнениях обрабатываемых поверхностей.

3.3.	Время и режимы обработки при помощи средства «Алкадекс КП 25» могут быть увеличены при удалении застарелых и трудно поддающихся мойке загрязнений (нагаров, пригаров, некоторых видов жиров, маргаринов и др.).

3.4.	Оптимальная температура мойки средством «Алкадекс КП 25» составляет +50…+55°С. При использовании рабочих растворов с температурой ниже +30°С, необходимо увеличить концентрацию моющего средства и/или увеличить время обработки.

3.5.	Мойку оборудования и тары различного назначения проводят после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию. После полного удаления остатков продукта и ополаскивающей воды, оборудование обрабатывают рабочими растворами средства «Алкадекс КП 25».

3.6.	Внутренние и внешние поверхности тестомесильных деж, открытых варочных котлов и др. оборудования после окончания работ тщательно очищаются и промываются горячей водой с использованием моющего средства «Алкадекс КП 25».

3.7.	Доски, поверхности столов, резиновые транспортёрные ленты регулярно по мере загрязнения механически очищаются и промываются горячей водой с использованием средства «Алкадекс КП 25» до полного удаления загрязнений.

3.8.	Тележки, вагонетки, этажерки и весы ежедневно промываются горячей водой с использованием средства «Алкадекс КП 25» до полного удаления загрязнений и просушиваются досуха.

3.9.	Оборудование и аппаратура для молока и молочных продуктов (открытые ёмкости, сборники и др.), варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки ежедневно по окончании работы перед проведением дезинфекции промываются с использованием средства «Алкадекс КП 25» до полного удаления загрязнений с последующим ополаскиванием водой с температурой +40…+50°С до полного исчезновения остатков «Алкадекс КП 25» (Приложение 1).

3.10.	Оборудование, аппаратура, инвентарь и тара систематически очищаются от остатков продукта и обрабатываются 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» по следующей схеме:

- мытье инвентаря и тары производится после окончания каждой смены сначала путем механической очистки, а затем в 2х камерной ванне: в первой камере при температуре +45…+55°С проводиться обработка инвентаря и тары 1,0 – 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» до полной очистки от загрязнений, во второй – промывание чистой проточной водой при температуре +40…+50°С в течение 5 – 10 мин (или 3 – 4 раза) до полного исчезновения остатков моющего средства «Алкадекс КП 25» (Приложение 1).

3.11.	Оборудование и аппаратура для помады, начинок, варочные котлы, баки для хранения сиропов, дежи и др. моются после каждого освобождения в следующем порядке:

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток, сливание воды;

- заливание емкостей до верху и обработка 1,0 – 3,0% водным раствором сильнощелочного пенного моющего средства «Алкадекс КП 25» с температурой +45…+55°С  до полной очистки от загрязнений;

- сливание раствора «Алкадекс КП 25» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С; остальные ёмкости путем 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания от остатков моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.12.	Оборудование, загрязнённое лецитином или смесью лецитина и жира моется в следующем режиме:

- заливание емкостей до верху и обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс КП 25» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С путем 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.13.	Столы, используемые в процессе производства, транспортёры, валковые мельницы в конце каждой смены обрабатываются путем протирания смоченной в 1,0 – 3,0% растворе «Алкадекс КП 25» с температурой +45…+55°С чистой ветошью и последующего ополаскивания 3х – 4х кратным количеством воды при температуре +40…+50°С до полного исчезновения остатков «Алкадекс КП 25» (Приложение 1), после чего тщательно протираются досуха чистой ветошью.

3.14.	Оборудование, тара и инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промываются 3х – 4х кратным количеством чистой водопроводной воды с температурой +35…+40°С, заливаются доверху или погружаются в ёмкости с 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +45…+55°С и обрабатываются в течение 8 – 10 мин. После обработки раствор «Алкадекс КП 25» сливается, оборудование отмывается от остатков средства путем 3х – 4х кратного заполнения и последующего сливания водопроводной воды с температурой +40…+50°С, а тара и инвентарь отмываются под проточной водой в течение 5 – 10 мин при указанной температуре до полного исчезновения остаточных количеств «Алкадекс КП 25» (Приложение 1). Мелкий инвентарь после мойки следует кипятить в течение 30 мин.

3.15.	Перед приготовлением яичной массы все яйца, предварительно овоскопированные и переложенные в решётчатые металлические коробки или ведра, обрабатываются в 3х секционной ванне в следующем порядке:

- в первой секции – замачивание в воде при температуре +40…+45°С в течение 5 мин;

- во второй секции – мойка 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» при температуре +45…+55°С с последующей дезинфекцией;

- в третьей секции – ополаскивание проточной водой при температуре +40…+50°С до полного отмывания остаточных количеств «Алкадекс КП 25» (Приложение 1).

3.16.	Оборудование, аппаратура, инвентарь и тара используемые при приготовлении дрожжевого молока, жидких дрожжей и заквасок после каждого освобождения очищаются от остатков продукта и обрабатываются 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» по следующей схеме:

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток, сливание воды;

- заливание емкостей доверху и обработка 1,0 – 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс КП 25» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С путём 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.17.	Оборудование, тара и инвентарь, используемый при приготовлении заварки после каждого освобождения обрабатываются по следующей схеме:

- механическое удаление остатков продукта. При удалении застарелых и засохших загрязнений обрабатываемые емкости необходимо заполнить водой доверху, а тару и инвентарь предварительно замочить в водопроводной воде до размягчения загрязнений;

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток, сливание воды;

- заливание емкостей доверху и обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс КП 25» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С путём 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

  - Удаление нагара с поверхностей печей производят следующим образом:

- механическое удаление нагара с обрабатываемых поверхностей;

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток;

- обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений (предпочтительно использовать пенный способ очистки при помощи пенообразующего оборудования). Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в несколько раз.

- смывание раствора «Алкадекс КП 25» чистой водопроводной водой при температуре +40…+50°С с последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.19.	Противни и формы, используемые при выпечке очищаются от загрязнений и нагара по следующей схеме:

- механическое удаление остатков продукта и нагара;

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток;

- погружение противней и форм в емкости (или заливание форм и противней раствором «Алкадекс КП 25») и обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс КП 25» и промывание под струей чистой водопроводной воды при температуре +40…+50°С или путём 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс КП 25» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.20.	Поверхности стен и дверей протирают ветошью, смоченной 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» из расчета не менее 200 мл/м2 обрабатываемой площади либо с использованием пеногенераторов и последующим смыванием средства 2х – 3х кратным количеством воды при температуре +40…+50°С до полного исчезновения остатков «Алкадекс КП 25» (Приложение 1).

3.21.	Уборка металлических полов проводится ежесменно путем протирания ветошью, смоченной 1,0 – 3,0% водным раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +45…+55°С либо с использованием пеногенераторов с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

3.22.	Санузлы, помещения для приема пищи ежедневно обрабатываются 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс КП 25» с температурой +45…+55°С способом протирания с последующим смыванием водой.

3.23.	Контроль качества мойки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями микробиологического контроля производства на предприятиях хлебопекарной промышленности, санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.545-96 «Производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий»).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	На каждом хлебопекарном предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями по отношению к компонентам щелочных моющих средств, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3.	При работе со средством «Алкадекс КП 25» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.545-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности.

4.4.	При работе со средством «Алкадекс КП 25» необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5.	Все работы со средством «Алкадекс КП 25» следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона по ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного по ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых по ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80 по ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 по ГОСТ 12.4.013 «Моноблок».

4.6.	Средство «Алкадекс КП 25» пожаро- взрывобезопасно.

4.7.	При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.8.	Помещения, где работают со средством «Алкадекс КП 25» должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.9.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (Приложение 2).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При попадании концентрата средства «Алкадекс КП 25» на кожу необходимо смыть его большим количеством воды.

5.2.	При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.	При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4.	Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить тёплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.	В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2381-025-74666306-2008) средство «Алкадекс КП 25» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля щелочных компонентов в пересчёте на гидроокись натрия, плотность концентрата при температуре +20°С.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели качества и нормы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 12,5 ( 1,0 |
| 3 | Плотность при +20°С, г/см3. | 1,316 ( 0,026г/см3. |
| 4 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия, %, в пределах. | не менее 24,0 |

6.2.	Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства «Алкадекс КП 25» определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете. Запах определяется органолептически.

6.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора моющего средства.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.4.	Определение плотности при +20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности», либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

6.5.	Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия.

6.5.1.	Метод определения.

Метод основан на титровании щелочных компонентов раствором кислоты в присутствии индикатора фенолфталеина.

6.5.2.	Оборудование, посуда и реактивы:

–	весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–	пипетка 2-2-2 по ГОСТ 29169-91;

–	набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е;

–	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

–	колба Кн-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82;

–	стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

–	воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

–	кислота соляная по ГОСТ 3118-77, водный раствор молярной концентрации С (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н), приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

–	фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%, приготовленный по ГОСТ 4919.1-77;

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

6.5.3.	Проведение анализа.

На весах взвешивают 1 г средства в конической колбе на 250 мл и добавляют 70 – 80 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают. К полученному раствору добавляют индикатор фенолфталеин (малиновая окраска раствора) и титруют до обесцвечивания раствора 0,1н раствором HCl.

6.5.4.	Обработка результатов.

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия (X) в процентах вычисляют по формуле:

где

0,0040 – масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н);

V – объём раствора соляной кислоты концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н), израсходованный на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н). При приготовлении из фиксанала K = 1, в случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок «х.ч.» или «ч.д.а.»;

m – масса навески средства, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (0,2% при доверительной вероятности P = 0,95.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЬ НА остаточныЕ количествА СРЕДСТВА «Алкадекс КП 25»

Контроль на остаточные количества средства «Алкадекс КП 25» после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной щёлочности на обработанных поверхностях или в смывной воде:

1.	Наличие или отсутствие остаточной щёлочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелёно-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щёлочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щёлочность отсутствует.

2.	Контроль на остаточную щёлочность в смывной воде проводят с помощью индикатора фенолфталеина, для чего в пробирку отбирают 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли 1%-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щёлочи в воде, при отсутствии щёлочи – вода остается бесцветной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

–	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

–	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

–	лимонная кислота (порошок или раствор);

–	борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

–	синтомициновая эмульсия;

–	стерильный бинт;

–	стерильная вата;

–	белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

–	30%-ный раствор сульфацила натрия;

–	активированный уголь;

–	салол с белладонной;

–	валидол;

–	анальгин;

–	капли Зеленина или валериановые капли;

–	йод;

–	марганцовокислый калий;

–	перекись водорода;

–	антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

Инструмент:

–	шпатель;

–	стеклянная  палочка;

–	пипетка;

–	резиновый жгут;

–	ножницы.