Сведения о сертификации

Сертификат соответствия № РОСС  CN.АЯ46.В07906; срок действия с 02.08.2006г. по 21.06.2009 г.

Регистрационное удостоверение  ФС № 2006/871 действительно с 9 июня 2006 года до 9 июня 2016 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.34.945.Д.002175.03.07 от 01.03.2007 г.

Изготовитель: «Jiangsu_Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd»,  КНР

Импортер: ООО «Восточная Медицинская Компания»

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов.

(ГОСТ Р 51081-97; ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может  обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии	12 месяцев

Дата продажи

Сервисное обслуживание приборов производится в 	     ООО «ВМК»

Контактный телефон:

Адрес:

# Инвалидное кресло-коляска

### Мод. Н 035

с ручным приводом

# Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

- Основные технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм______________________1020

Ширина в рабочем состоянии, мм_____________________650

Ширина в сложенном состоянии, мм___________________280

Высота, мм________________________________________900

Высота сиденья, мм________________________________500

Ширина сиденья, мм________________________________460

Глубина сиденья, мм________________________________430

Высота спинки, мм__________________________________400

Диаметр колес передние/задние, " ____________________8/24

Масса, кг__________________________________________20

Грузоподъемность, кг_______________________________110(1

- Комплект поставки

- Кресло-коляска__________________________________1 шт.

- Инструкция по эксплуатации_______________________1 шт.

- Шестигранные гаечные ключи для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья________________________________________2 шт.

- Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

- Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

а) Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме.

б) Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными опорами.

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие,  находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением  вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

в) Тормоза:

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

г) Колеса:

Кресло-коляска комплектуется колесами с шинами из вспененного полиуретана.

д) Подлокотники:

Подлокотники ступенчатые, съемные. Перед снятием подлокотника отжать фиксирующую втулку, расположенную под  местом переднего паза для вставки подлокотника.

е) Рама:

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойких      материалов  и имеют  эмалевые лакокрасочные покрытия.

- Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья и спинки из ткани с водоотталкивающей пропиткой и подлокотники из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором хлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.