ИНСТРУКЦИЯ №30/09

по применению щелочного моющего средства

«Алкадекс СИП» для мойки оборудования, инвентаря и тары

на предприятиях кондитерской промышленности

Инструкция разработана в отделе микробиологии, гигиены и санитарии ГНУ НИИ КП Россельхозакадемии и предназначена для работников кондитерской отрасли при проведении мойки различных видов оборудования на предприятиях кондитерской промышленности с целью удаления загрязнений неорганического и органического характера (денатурированный и нативный белок, жиры, масла, пригары и др.) с поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс и др. механизированным (циркуляция, СИП и др.) и ручным (замачивание, протирание и др.) способами обработки.

Авторы:

от ГНУ НИИКП Россельхозакадемии: нач. отдела микробиологии гигиены и санитарии Полякова С.П., инженер-исследователь А.А. Горбанева.

от ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия: химик-технолог А.А. Шанин.

Инструкция (с 2 приложениями) устанавливает методы и режимы применения щелочного моющего средства «Алкадекс СИП», требования техники безопасности, контроля концентрации рабочих растворов средства, а также полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Алкадекс СИП» предназначено для мойки технологического оборудования, изготовленного из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях кондитерской промышленности. Не рекомендуется применять средство для мойки оборудования из алюминия, лёгких и цветных металлов, а также из лужёных и оцинкованных материалов.

1.2	Моющее средство «Алкадекс СИП» представляет собой концентрированную прозрачную жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета, хорошо растворяющуюся в воде, обладающую пониженным пенообразованием. Действующими веществами препарата являются оптимизированная смесь щелочных агентов в комплексе с неионогенным ПАВ, комплексообразователем и ингибитором коррозии. Рабочие растворы препарата имеют значение рН 12,6 ( 0,5 ед.

1.3	Моющее средство «Алкадекс СИП» биоразлагаемое, не горючее и не взрывоопасное, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит фосфатов, агрессивных токсических веществ, растворителей. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца со дня изготовления. Рабочие растворы средства «Алкадекс СИП» стабильны в течение недели и при хранении не разлагаются. Средство «Алкадекс СИП» замерзает при температуре минус 26°С, после размораживания сохраняет свои свойства.

1.4.	Наличие в составе «Алкадекс СИП» комплексообразователя позволяет использовать растворы препарата в районах с повышенной жёсткостью воды.

1.5.	Моющее средство «Алкадекс СИП» расфасовывают в полиэтиленовые канистры вместимостью 5, 10 и 20 дм3. По желанию заказчика средство может расфасовываться в другие виды тары.

1.6.	Средство «Алкадекс СИП» по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится 3 классу опасности (вещества умеренно опасные). Опасно при попадании в глаза, на кожу и при проглатывании. Раздражает (прижигающее действие) кожу, слизистые оболочки глаз (при попадании в глаза химический ожог). В виде паров средство малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести. Средство не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Продукт не токсичен при использовании по назначению и правильном обращении. Рабочие растворы могут вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.7.	Средство «Алкадекс СИП» применимо для мойки оборудования, изготовленного из любого материала, стойкого к щелочам, оно не портит хромоникелевую, нержавеющую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы.

1.8.	При работе со средством «Алкадекс СИП» не допускается его смешивание с другими химическими веществами, особенно с кислотами.

1.9.	Хранение средства «Алкадекс СИП» на предприятиях кондитерской промышленности осуществляют в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом проветриваемом помещении в отдельно закрываемом шкафу.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Приготовление рабочих растворов средства «Алкадекс СИП» следует проводить в помещении (моечном отделении), оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией. Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала, и закрываться герметичными крышками.

2.2.	Перед приготовлением рабочих растворов содержимое канистры необходимо аккуратно перемешать.

2.3.	Для приготовления рабочих растворов «Алкадекс СИП», а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля».

2.4.	Для мойки оборудования, трубопроводов, инвентаря и тары различного назначения используют средство «Алкадекс СИП» в виде водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 1,0 – 3,0% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Для приготовления рабочих растворов «Алкадекс СИП» в ёмкости заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

При приготовлении рабочих растворов средства руководствуются расчётами, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов моющего средства «Алкадекс СИП».

| Требуемая концентрация рабочего раствора «Алкадекс СИП», % (об.) по средству | Количество средства и воды в расчете на 10 л рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | Количество средства, мл | Количество воды, мл |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 300 | 9700 |

Примечание: для наиболее рационального расходования моющего средства конкретная концентрация, время выдержки и температура рабочего раствора подбирается экспериментально потребителем в зависимости от характера загрязнений, типа обрабатываемой поверхности и ограничений по времени мойки.

2.5.	Концентрация моющего средства «Алкадекс СИП» в приготовленных рабочих растворах контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в Приложении 1.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.	Рабочие растворы средства «Алкадекс СИП» используют в соответствии с СанПиН 2.3.4.545-96 «Производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».

3.2.	Допускается снижение концентрации, температуры и времени действия препарата в случае использования механической мойки или при незначительных загрязнениях обрабатываемых поверхностей.

3.3.	Время обработки при помощи средства «Алкадекс СИП» может быть увеличено при удалении застарелых и трудно поддающихся мойке загрязнений (нагаров, пригаров, некоторых видов жиров, маргаринов и др.).

3.4.	Оптимальная температура мойки средством «Алкадекс СИП» составляет +50…+55°С. При использовании рабочих растворов с температурой ниже +30°С, необходимо увеличить концентрацию моющего средства и/или увеличить время обработки.

3.5.	Мойку оборудования, трубопроводов и тары различного назначения проводят после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию. После полного удаления остатков продукта и ополаскивающей воды, оборудование обрабатывают рабочими растворами средства «Алкадекс СИП».

3.6.	Внутренние и внешние поверхности тестомесильных деж, вакуум-аппаратов, варочных котлов, машин для нарезки и намазки вафель, конфет и пастилы, протирочных и карамелеформирующих машин и др. после окончания работ тщательно очищаются и промываются горячей водой с использованием моющего средства «Алкадекс СИП». Вакуум-аппараты и котлы, кроме того, пропариваются.

3.7.	Доски, поверхности столов, резиновые транспортёрные ленты регулярно по мере загрязнения механически очищаются и промываются горячей водой с использованием средства «Алкадекс СИП» до полного удаления загрязнений.

3.8.	Тележки, этажерки и весы ежедневно промываются горячей водой с использованием средства «Алкадекс СИП» до полного удаления загрязнений и просушиваются досуха.

3.9.	Оборудование и аппаратура для молока и молочных продуктов (цистерны, сборники, трубопроводы, насосы и др.), варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки, трубопроводы ежедневно по окончании работы перед проведением дезинфекции промываются с использованием средства «Алкадекс СИП» до полного удаления загрязнений.

3.10.	Оборудование, аппаратура, инвентарь и тара систематически очищаются от остатков продукта и обрабатываются 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» по следующей схеме:

- мытье инвентаря и тары производится после окончания каждой смены сначала путем механической очистки, а затем в 2х камерной ванне: в первой камере при температуре +45…+55°С проводиться обработка инвентаря и тары 1,0 – 3,0% водным раствором «Алкадекс СИП» до полной очистки от загрязнений, во второй – промывание чистой проточной водой при температуре +40…+50°С в течение 5 – 10 мин (или 3 – 4 раза) до полного исчезновения остатков моющего средства «Алкадекс СИП» (Приложение 1).

3.11.	Оборудование и аппаратура для помады, начинок, варочные котлы, баки для хранения сиропов, мерные ёмкости, дежи, трубопроводы моются после каждого освобождения в следующем порядке:

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток, сливание воды;

- заливание емкостей до верху и обработка 1,0 – 3,0% водным раствором моющего средства «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С до полной очистки от загрязнений;

- сливание раствора «Алкадекс СИП» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С; трубопроводы в течение 5 – 10 мин., остальные ёмкости путем 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания от остатков моющего средства «Алкадекс СИП» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.12.	Кремосбивальные и перемешивающие машины после механической очистки от остатков обрабатывают в конце каждой смены следующим образом:

- заливание доверху 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С, и обработка на полном ходу машины в течение времени, необходимого для полного удаления остатков продукта;

- сливание раствора «Алкадекс СИП» и смывание моющего средства путем 3х – 4х кратного заполнения машины чистой водопроводной водой с температурой +40…+50°С до полного исчезновения остатков моющего средства «Алкадекс СИП» (Приложение 1).

3.13.	Оборудование, загрязнённое лецитином или смесью лецитина и жира моется в следующем режиме:

- заливание емкостей до верху и обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс СИП» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс СИП» и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +40…+50°С путём 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс СИП» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.14.	Столы, используемые в процессе производства, транспортёры, валковые мельницы в конце каждой смены обрабатываются путем протирания смоченной в 1,0 – 3,0% растворе «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С чистой ветошью и последующего ополаскивания 3х – 4х кратным количеством воды при температуре +40…+50°С до полного исчезновения остатков «Алкадекс СИП» (Приложение 1), после чего тщательно протираются досуха чистой ветошью.

3.15.	Оборудование, тара и инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промываются 3х – 4х кратным количеством чистой водопроводной воды с температурой +35…+40°С, заливаются доверху или погружаются в ёмкости с 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С и обрабатываются в течение 8 – 10 мин. После обработки раствор «Алкадекс СИП» сливается, оборудование отмывается от остатков средства путем 3х – 4х кратного заполнения и последующего сливания водопроводной воды с температурой +40…+50°С, а тара и инвентарь отмываются под проточной водой в течение 5 – 10 мин при указанной температуре до полного исчезновения остаточных количеств «Алкадекс СИП» (Приложение 1). Мелкий инвентарь после мойки следует кипятить в течение 30 мин.

3.16.	Перед приготовлением яичной массы все яйца, предварительно овоскопированные и переложенные в решётчатые металлические коробки или ведра, обрабатываются в 3х секционной ванне в следующем порядке:

- в первой секции – замачивание в воде при температуре +40…+45°С в течение 5 мин;

- во второй секции – мойка 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» при температуре +45…+55°С с последующей дезинфекцией;

- в третьей секции – ополаскивание проточной водой при температуре +40…+50°С до полного отмывания остаточных количеств «Алкадекс СИП» (Приложение 1).

  - Удаление нагара с поверхностей печей производят следующим образом:

- механическое удаление нагара с обрабатываемых поверхностей;

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток;

- обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс СИП» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в несколько раз.

- смывание раствора «Алкадекс СИП» чистой водопроводной водой при температуре +40…+50°С с последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс СИП» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.18.	Противни и формы, используемые при выпечке очищаются от загрязнений и нагара по следующей схеме:

- механическое удаление остатков продукта и нагара;

- ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре +35…+40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щёток;

- погружение противней и форм в емкости (или заливание форм и противней раствором «Алкадекс СИП») и обработка 3,0% водным раствором «Алкадекс СИП» с температурой +50…+55°С в течение времени, необходимого для полной очистки от загрязнений. Использование ершей и щёток при механической очистке сокращает время мойки в 1,5 – 3 раза;

- сливание раствора «Алкадекс СИП» и промывание под струей чистой водопроводной воды при температуре +40…+50°С или путём 3х – 4х кратного заполнения водой доверху и последующим сливанием смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания остаточных количеств моющего средства «Алкадекс СИП» производится с помощью индикаторной лакмусовой бумажки, а также по фенолфталеину (Приложение 1).

3.19.	Поверхности стен и дверей протирают ветошью, смоченной 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» из расчета не менее 200 мл/м2 обрабатываемой площади.

3.20.	Уборка металлических полов проводится ежесменно путем протирания ветошью, смоченной 1,0 – 3,0% водным раствором «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С и последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

3.21.	Санузлы, помещения для приема пищи ежедневно обрабатываются 1,0 – 3,0% раствором «Алкадекс СИП» с температурой +45…+55°С способом протирания.

3.22.	Контроль качества мойки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями микробиологического контроля производства на предприятиях кондитерской промышленности, санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.545-96 «Производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий»).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	На каждом кондитерском предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2.	К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями по отношению к компонентам щелочных моющих средств, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3.	При работе со средством «Алкадекс СИП» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.545-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях кондитерской промышленности.

4.4.	При работе со средством «Алкадекс СИП» необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5.	Все работы со средством «Алкадекс СИП» следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона по ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного по ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых по ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80 по ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 по ГОСТ 12.4.013 «Моноблок».

4.6.	Средство «Алкадекс СИП» пожаро- взрывобезопасно.

4.7.	При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.8.	Помещения, где работают со средством «Алкадекс СИП» должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.9.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (Приложение 2).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При попадании концентрата средства «Алкадекс СИП» на кожу необходимо смыть его большим количеством воды.

5.2.	При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.	При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4.	Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить тёплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.	В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2381-026-74666306-2008) средство «Алкадекс СИП» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля щелочных компонентов в пересчёте на гидроокись натрия, плотность концентрата при температуре +20°С.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели качества и нормы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 12,6 ( 0,5 |
| 3 | Плотность при +20°С, г/см3. | 1,325 ( 0,025 |
| 4 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия, %, в пределах. | не менее 24,0 |

6.2.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства «Алкадекс СИП» определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

6.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.4.	Определение плотности при +20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности», либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

6.5.	Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия.

6.5.1.	Метод определения.

Метод основан на титровании щелочных компонентов раствором кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого.

6.5.2.	Оборудование и реактивы:

–	весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–	набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е;

–	бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

–	колба Кн-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82;

–	стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

–	воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

–	кислота соляная по ГОСТ 3118-77, водный раствор молярной концентрации С (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н), приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

–	метиловый оранжевый, индикатор, по ТУ 6-09-5171, водный раствор с массовой долей 0,1%;

–	вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

6.5.3.	Проведение анализа.

0,6 – 0,8 г средства взвешивают в стаканчике, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Навеску средства переносят в колбу с помощью 80 – 100 см3 воды и титруют раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода окраски от желтого до оранжевого цвета.

6.5.4.	Обработка результатов.

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия (X) в процентах вычисляют по формуле:

где

V – объём раствора соляной кислоты концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н), израсходованный на титрование, см3;

0,0040 – масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н);

К – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1н). При приготовлении из фиксанала K = 1, в случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок «х.ч.» или «ч.д.а.»;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

6.6.	Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТРОЛЬ НА остаточныЕ количествА СРЕДСТВА «Алкадекс СИП»

Контроль на остаточные количества средства «Алкадекс СИП» после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной щёлочности на обработанных поверхностях или в смывной воде:

1.	Наличие или отсутствие остаточной щёлочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелёно-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щёлочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щёлочность отсутствует.

2.	Контроль на остаточную щёлочность в смывной воде проводят с помощью индикатора фенолфталеина, для чего в пробирку отбирают 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли 1%-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щёлочи в воде, при отсутствии щёлочи – вода остается бесцветной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

–	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

–	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

–	лимонная кислота (порошок или раствор);

–	борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

–	синтомициновая эмульсия;

–	стерильный бинт;

–	стерильная вата;

–	белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

–	30%-ный раствор сульфацила натрия;

–	активированный уголь;

–	салол с белладонной;

–	валидол;

–	анальгин;

–	капли Зеленина или валериановые капли;

–	йод;

–	марганцовокислый калий;

–	перекись водорода;

–	антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

Инструмент:

–	шпатель;

–	стеклянная  палочка;

–	пипетка;

–	резиновый жгут;

–	ножницы.